统一社会信用代码

124600004284318130

事业单位法人年度报告书

（  2020  年度）

| 单 位 名 称 | 海南省金鸡岭广播电视发射台 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 海南省金鸡岭广播电视发射台 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 转播广播电视节目，促进社会经济文化发展。广播节目发射、传输 电视节目转播 广播电视专用设备维护 相关社会服务 |
| 住 所 | 定安县定城镇人民南路82号 |
| 法定代表人 | 张拨锦 |
| 开办资金 | 885.8（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（财政预算管理） |
| 举办单位 | 海南广播电视台 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 885.8 | 906.4 |
| 网上名称 | 海南省金鸡岭广播电视发射台 | 从业人数 | 34 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、圆满地完成了今年的安全播出任务。 今年来，本台克服了各种困难，团结一致，认真工作，圆满地完成了今年的安全播出任务。全台共播出45150小时，总停播时间为0秒，总停播率为0秒/百小时,全年无人为责任事故和重大技术事故。在两会、春节、五一、国庆节等重要播出保障期，都实现了0停播，较好完成了今年的播出任务。 本台目前的播出状况是套数多、功率大、设备旧、工作不稳定，有些设备厂家已经不存在，配件短缺。在这困难条件下，通过大家的共同努力，克服困难，认真按照《广播电视安全播出管理规定》实施细则，做好技术维护工作，确保了机器设备的安全播出。 １、贯彻“预防为主，抢修为辅”的维护方针，把机器设备的故障隐患消灭在萌芽之中。参照《运维规程》相关要求，针对不同系统和设备分类制定周检、月检、季检、年检等周期性的维护计划，并按计划组织实施，对一些老化元器件进行更换。 2、根据本台实际情况重新制定了供电系统、信号源系统、发射系统、自台监测系统的维护操作规程和应急预案，按照总台要求认真组织做好每月的“一考一练”，不断完善一考题库，认真做好应急演练，做到人人掌握。将技术系统各环节的维护责任落实到人，对工具和器材进行固定放置、专人管理，备品备件进行登记造册，对仪器设备定期加电检测和维护。 3、组织开好交接班的台务会。每次交接班，都要交流每班的工作和机器设备的运行情况，如有故障出现，及时介绍故障现象、分析、处理的过程，交流维修经验，对一些不能确定的隐患，提醒下一班继续跟踪处理，组长把一周情况登记在记录本上，让下一班全面了解机器运行情况。每次会议由台长亲自主持，认真安排每班的具体工作，做到责任到人、跟踪检查，确保安全播出。 4、机器设备出现故障做到及时抢修。只要机器设备发生故障，在换机播出的情况下，无论昼夜都马上组织抢修，绝不拖延。 5、查找隐患和薄弱环节，及时做好整改。今年对本台96.2FM调频发射机进行重新调整改造，重新起用哈理斯发射机，把2部众传发射机作为备份；对106.6、96.2FM调频发射机的电源风冷系统进行改造,解决了该机电源系统的潮湿短路故障； 6、做好重要播出保障期的各项工作。 二、认真组织完成今年各个项目建设工作。 1、完成了对160米旧铁塔检查、除锈、涂防护漆等维护工作。 2、完成了新建铁塔场地的考察、选点、平整等前期工作。 3、完成了新建铁塔场地的地质钻探和取样工作，提供完整地质资料给铁塔设计部门。 4、完成了新铁塔的设计工作，为新塔的建设做好准备。 5、完成了一部数字电视发射机的购置。 6、完成了台区的供水系统改造，更换旧水管，对自来水进行清洁、去污、过滤、净化等水处理，让台区员工喝上干净、清甜的自来水，确保员工的身心健康。 7、完成了高压线路的改造。更换破损、跨路、跨亩、跨湖的电线杆，达到标准的高度；加装线路真空保护开关和高压线路避雷器，满足高压线路新要求；对高压线杆进行编号，贴禁止靠近标志等，按照新的高压线路标准进行全面的改造。 8、完成了供电房的改造工作。对供电房的电缆沟，照明线路，防护门窗，绝缘地板，整体墙面等进行全面改造，确保供电安全。 9、完成了机房至抽水泵房的抽水线路改造。原来的架空线路严重老化，还常遭雷击，改用埋地线缆后工作更加安全可靠。 10、电房周围环境改造正在进行，计划年底完成。 11、完成了三部模拟电视发射机的关停工作，以及关停后供电线路的调整和监视调整工作。 12、完成了防雷检测，UPS电源维护，发电机维护、高压线路维护，供配电设备维护，消防设备维护等工作。 三、做好行政后勤、党建各项工作。 在行政后勤方面，认真做好项目建设、人事、社保、工资、工会等管理工作和台区的生活管理工作。此外，今年主要配合总台纪检的审计工作，做好了国有资产管理、车辆管理、油卡管理、台内财务管理、水电费管理等自查、整改各项工作。做好后勤服务，解决职工后顾之忧，确保安全播出。 在党建方面，按照台党委的要求，认真组织做好本支部的各项学习和党建工作，充分发挥共产党员的模范带头作用和基层党组织的战斗堡垒作用。 1、认真组织党员政治学习，落实“三会一课”。成立支部党员学习小组，建立金鸡岭发射台党支部学习微信群，每月召开一次支委会和党小组会，每季度召开一次以上支部党员大会，每年开展一次以上讲党课活动。此外还开展了“清洁台区，喜迎国庆”的党日活动。 2、积极开展支部党员活动。组织全体党员到五指山革命根据地参观学习，到本台振兴工作队驻点，白沙营盘村与当地支部党员开展交流活动，并在当地开展支部书记讲党课活动。 3、培养了一名新的预备党员，二名入党积极分子。 四、主要存在问题 1、本台发射铁塔使用寿命期限将至，老化严重，需要在总台的支持下尽早建立新塔。 2、本台调频发射机已经连续工作十多年，出现了部份老化现象，需要逐步更换。 五、明年工作计划 1、对以上存在问题积极开展工作，特别是做好建塔的前期准备工作，认真组织做好明年的项目建设工作。 2、为了广电5G业务发展，配合省厅、总台做好本台的移频播出工作。 3、在“一考一练”的基础上，继续做好本台的培训和操作演练，办好本台训练题库，以班组训练为主，做到人人过关。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 钟伟  联系电话：18217916855  报送日期：2021年03月17日